## Slide 1
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

## Slide 2
МОДУЛЬ 3.
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ. ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

## Slide 3
Тема 3.4.1
Правила и нормы охраны труда на автомобильном транспорте

## Slide 4
Трудовой кодекс РФ
Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя следующие мероприятия:
правовые;
социально-экономические;
организационно-технические;
санитарно-гигиенические;
лечебно-профилактические;
реабилитационные;
иные мероприятия.

## Slide 5
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. № 871н “Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте”

## Slide 6
Общие положения
Работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; обеспечивать работников, выполняющих работы по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния транспортных средств (далее - работники) оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
Работодатель обязан обеспечить:
1) эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и проверку технического состояния транспортных средств (далее - эксплуатация транспортных средств) в соответствии с требованиями Правил, иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;
2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
3) контроль за соблюдением работниками требований
инструкций по охране труда.

## Slide 7
Общие положения
При эксплуатации транспортных средств на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:
1) движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, инструмента, перемещаемых изделий, заготовок, материалов;
2) падающих предметов (элементов технологического оборудования, инструмента);
3) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности технологического оборудования, инструмента;
4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
5) повышенной или пониженной температуры поверхностей технологического оборудования, материалов;
6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
7) повышенного уровня шума на рабочем месте;
8) повышенного уровня вибрации;
9) повышенной или пониженной влажности воздуха;
10) отсутствия или недостаточного естественного освещения;
11) недостаточной освещенности рабочей зоны;
12) физических перегрузок;
13) нервно-психических перегрузок.

## Slide 8
Общие положения
При организации производственных процессов, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принимать меры по их исключению или снижению до допустимых уровней воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.
При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов до уровней допустимого воздействия в связи с характером и условиями производственного процесса выполнение работ без обеспечения работников соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) запрещается.

## Slide 9
Общие положения
Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:
устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;
2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.
Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством РФ.

## Slide 10
Приложение
При эксплуатации транспортных средств на работников могут воздействовать различные опасные и вредные производственные факторы.
К ним относятся:
Движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, инструмента, перемещаемые изделия, заготовки, материалы.
Падающие предметы — элементы технологического оборудования, инструмента.
Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента.
Повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны.
Повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования, материалов.
Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.
Повышенный уровень шума на рабочем месте.
Повышенный уровень вибрации.
Повышенная или пониженная влажность воздуха.
Отсутствие или недостаточное естественное освещение.
Недостаточная освещённость рабочей зоны.
Физические перегрузки.
Нервно-психические перегрузки.

## Slide 11
Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям
Территория автотранспортной организации в ночное время должна освещаться.
Люки водостоков и других подземных сооружений на территории организации должны постоянно находиться в закрытом положении.
Хранение агрегатов и деталей на территории организации должно быть организовано на стеллажах, подставках и приспособлениях, обеспечивающих их устойчивость и возможность захвата или строповки при подъеме и перемещении.
При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории организации открытые люки и ямы должны ограждаться. В местах перехода через траншеи должны устанавливаться переходные мостики шириной не менее 1 м с перилами высотой не менее 1,1 м.
Для движения транспортных средств по территории организации и передвижения работников должен быть составлен схематический план с указанием разрешенных и запрещенных направлений движения, поворотов, выездов и съездов.
План должен вывешиваться у ворот организации вместе с надписью
«Берегись автомобиля» и должен освещаться в темное время
суток.

## Slide 12
Требования охраны труда, предъявляемые к площадкам для хранения транспортных средств
Площадки для хранения транспортных средств должны располагаться отдельно от производственных зданий и сооружений.
В зимнее время поверхность площадок должна очищаться от снега и льда.
Площадки для хранения транспортных средств должны иметь разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов.
Расстояние между двумя параллельно стоящими транспортными средствами должно обеспечивать свободное открывание дверей кабин автотранспортных средств.
При хранении транспортных средств во вне рабочее время, транспортных средств, а также агрегатов, подлежащих ремонту или списанию, должны устанавливаться специальные противооткатные упоры, подставки и подкладки для исключения самопроизвольного перемещения транспортных средств и падения агрегатов.

## Slide 13
Требования охраны труда, предъявляемые к площадкам для хранения транспортных средств
При хранении на площадках транспортных средств запрещается:
1) устанавливать на площадках транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное проектной документацией, нарушать утвержденный план их расстановки, уменьшать установленное расстояние между транспортными средствами. План расстановки транспортных средств на площадках их хранения утверждается руководителем транспортного предприятия или должностным лицом, назначенным ответственным за расстановку приказом (распоряжением) руководителя;
2) загромождать выездные ворота огороженных площадок, проезды и проходы;
3) производить на площадках кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообрабатывающие работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
4) оставлять на площадке транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при обнаружении утечки топлива и масла;
5) заправлять транспортные средства топливом и сливать топливо из транспортных средств;
6) хранить на площадках топливо и тару из-под топлива и масла;
7) подзаряжать аккумуляторы транспортных средств;
8) подогревать двигатели транспортных средств открытым огнем,
применять открытые источники огня для освещения;
9) осуществлять совместное хранение транспортных средств,
предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, а также горючих газов, с другими ТС.

## Slide 14
Требования охраны труда, предъявляемые к площадкам для хранения транспортных средств
Схематический план движения транспортных средств на территории автотранспортной организации должен разрабатываться в соответствии с требованиями нормативных актов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и организацию эффективного перемещения транспорта.
Основные требования к составлению плана
Указание разрешённых и запрещённых направлений движения, поворотов, выездов и съездов. На плане должны быть чётко обозначены маршруты движения транспорта, места, где движение запрещено, а также точки поворота, въезда на территорию и выезда с неё.
Обозначение стрелками направлений движения транспорта, путей подъезда к зданиям и выезда с территории организации. Это снижает риск аварий и повышает безопасность.

## Slide 15
Требования охраны труда, предъявляемые к площадкам для хранения транспортных средств
Соблюдение принципов организации движения:
  движение по территории должно быть правосторонним и круговым;
  следует максимально уменьшить количество мест со встречным движением;
  на предприятиях, имеющих более 100 автомобилей, необходимо убрать все пересечения основных потоков движения;
  нужно сократить пересечение пешеходных дорог с автомобильными.
Обозначение на плане:
  границ проездов и парковок — сплошной линией;
  разрешённых направлений перемещения автомобилей — пунктиром;
  дорог для пешеходов, дорожных и других знаков, сигнальных устройств;
  особых территорий (заправочных пунктов, опасных участков, «слепых» поворотов и т. п.).
Указание местоположения самой схемы относительно территории для облегчения ориентирования участников передвижения.
Соблюдение стандартов условных обозначений. При нанесении дорожных знаков и разметки следует руководствоваться национальными стандартами, например ГОСТ 21.207-2013.

## Slide 16
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Помещения для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств и их агрегатов (далее - производственные помещения) должны обеспечивать выполнение технологических операций в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя транспортных средств.
Запрещается загромождение въездных (выездных) и запасных ворот как внутри, так и снаружи производственных помещений. Доступ к ним должен быть постоянно свободным.
Полы в помещениях окрасочных участков, краскоподготовительных отделений, в помещениях для производства противокоррозионных работ, в газогенераторных, а также на складах для хранения пожаровзрывоопасных материалов (жидкостей), баллонов с горючим газом должны быть выполнены из материалов, не дающих искры при ударе о них металлическими предметами.
Кузнечно-рессорный и сварочный участки должны размещаться в помещениях, стены и полы которых выполнены из несгораемых материалов.
При выполнении медницко-жестяницких работ работниками разных профессий (медником и жестянщиком) должны быть оборудованы раздельные
помещения для выполнения этих работ.

## Slide 17
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Для работы с кислотными и щелочными аккумуляторами следует предусматривать отдельные аккумуляторные участки, расположенные в сообщающихся между собой отдельных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и изолированных от других помещений:
помещение для зарядки аккумуляторов;
помещение для хранения кислот (щелочей) и приготовления электролита;
помещение для ремонта аккумуляторов.
При одновременной зарядке не более 10 аккумуляторных батарей на аккумуляторном участке допускается иметь помещения для хранения кислот (щелочей) и приготовления электролита и ремонта аккумуляторов.
Стены и пол помещений аккумуляторных участков должны облицовываться керамической плиткой.
Для выполнения окрасочных работ должны предусматриваться помещения для постов окраски и сушки изделий и для приготовления красок.
Размеры окрасочной камеры должны обеспечивать безопасный подход работника к окрашиваемому изделию. Проходы между стенкой камеры и окрашиваемым изделием должны иметь ширину не менее 1,2 м.
Помещения, в которых размещаются посты мойки автотранспортных средств,
агрегатов и деталей, должны отделяться от других помещений глухими
стенами с пароизоляцией. Стены должны облицовываться
керамической плиткой или другим влагостойким материалом.

## Slide 18
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Для работы с кислотными и щелочными аккумуляторами следует предусматривать отдельные аккумуляторные участки, расположенные в сообщающихся между собой отдельных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и изолированных от других помещений:
помещение для зарядки аккумуляторов;
помещение для хранения кислот (щелочей) и приготовления электролита;
помещение для ремонта аккумуляторов.
При одновременной зарядке не более 10 аккумуляторных батарей на аккумуляторном участке допускается иметь помещения для хранения кислот (щелочей) и приготовления электролита и ремонта аккумуляторов.
Стены и пол помещений аккумуляторных участков должны облицовываться керамической плиткой.
Для выполнения окрасочных работ должны предусматриваться помещения для постов окраски и сушки изделий и для приготовления красок.
Размеры окрасочной камеры должны обеспечивать безопасный подход работника к окрашиваемому изделию. Проходы между стенкой камеры и окрашиваемым изделием должны иметь ширину не менее 1,2 м.

## Slide 19
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Некоторые обязательные требования при мойке транспортных средств, агрегатов, узлов и деталей :
Мойка должна производиться в специально отведённых местах.
При механизированной мойке рабочее место мойщика должно располагаться в водонепроницаемой кабине.
Пост открытой шланговой (ручной) мойки должен располагаться в зоне, изолированной от открытых токоведущих проводников и оборудования, находящегося под напряжением.
Автоматические бесконвейерные моечные установки на въезде должны быть оборудованы световой сигнализацией светофорного типа.
На участке (посту) мойки электропроводка, осветительная арматура и электродвигатели должны быть выполнены во влагозащищённом исполнении.
Электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть напряжением не выше 50 В.
При использовании моек высокого давления нельзя направлять струю воды на электроприборы, людей (в том числе на себя) и животных. При добавлении моющих веществ необходимо использовать защитные перчатки.
Концентрация щелочных растворов при мойке агрегатов, узлов и деталей должна быть не более 2–5%. После мойки щелочным раствором обязательна промывка горячей водой.

## Slide 20
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Агрегаты и детали массой, превышающей предельно установленную для ручного подъёма и перемещения работниками, необходимо доставлять на пост мойки и загружать в моечные установки механизированным способом.
Моющие и дезинфицирующие средства необходимо применять в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по их применению.
Моечные ванны с керосином и другими моющими средствами по окончании мойки должны закрываться крышками. Уровень моющих растворов в загруженной моечной ванне не должен превышать 10 см от её краёв.
Установки для мойки деталей, узлов и агрегатов должны иметь блокирующее устройство, отключающее привод при открытом загрузочном люке.
Полы в помещении для мойки должны иметь покрытие с нескользкой поверхностью. В помещениях для мойки дополнительно полы должны иметь уклон для стока загрязнённой воды.

## Slide 21
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Участок для постоянной установки ацетиленового генератора должен быть изолированным, одноэтажным, без чердачных и подвальных помещений, иметь легкосбрасываемые конструкции покрытий и непосредственный выход через дверь, открывающуюся наружу.
На входной двери участка должна быть надпись «Посторонним вход запрещен».
Для обеспечения безопасного доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным в нижней части транспортных средств, в процессе выполнения технического обслуживания и ремонта транспортных средств должны использоваться напольные механизированные устройства (гидравлические и электрические подъемники, передвижные стойки, опрокидыватели) либо устраиваться осмотровые канавы и эстакады.
Размеры осмотровых канав и эстакад устанавливаются в зависимости от типа транспортных средств и применяемого оборудования.
Вход в проездную осмотровую канаву поточных линий и выход из нее
должны осуществляться через тоннель.

## Slide 22
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Осмотровые канавы, соединяющие их тоннели и траншеи должны иметь выходы в производственное помещение по ступенчатой лестнице шириной не менее 0,7 м. Максимальное расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м.
При наличии одного выхода из осмотровой канавы в ее стене, противоположной выходу, должны быть вмонтированы скобы для запасного выхода.
Длина тупиковой осмотровой канавы должна соответствовать размеру ремонтируемого (осматриваемого) транспортного средства, которое при установке на канаву не должно закрывать ведущую в канаву лестницу и запасный выход.
Выходы из траншей и тоннелей необходимо ограждать металлическими перилами высотой не менее 1,1 м.
Выход из одиночной тупиковой канавы должен быть со стороны, противоположной заезду транспортного средства.
Лестницы из прямоточных канав, траншей и тоннелей не должны располагаться на путях движения транспортных средств.

## Slide 23
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Осмотровые канавы, соединяющие их тоннели и траншеи, а также ведущие в них лестницы должны быть защищены от сырости и грунтовых вод.
Стены осмотровых канав, траншей и тоннелей, соединяющих их, должны быть облицованы керамической плиткой или покрыты другими влагостойкими и масло-бензостойкими материалами светлых тонов.
Осмотровые канавы должны иметь ниши для размещения электрических светильников напряжением не выше 50 В и розетки с влагозащищенными разъемами для подключения ручных переносных электрических светильников напряжением не выше 12 В.
Освещение осмотровой канавы светильниками напряжением 220 В допускается при соблюдении следующих условий:
1) проводка должна быть скрытой, осветительная аппаратура и выключатели должны иметь электроизоляцию и гидроизоляцию;
2) светильники должны быть закрыты стеклом и защищены решеткой;
3) металлические корпуса светильников должны быть заземлены.

## Slide 24
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Осмотровые канавы и эстакады, за исключением канав, оборудованных ленточными конвейерами, должны иметь рассекатели и направляющие (предохранительные) реборды по всей длине или другие устройства, предотвращающие падение транспортных средств в канавы или с эстакад во время их передвижения.
Реборды могут иметь разрывы для установки домкратов, роликовых тормозных стендов.
Тупиковые осмотровые канавы и эстакады со стороны, противоположной заезду транспортных средств, должны иметь стационарные упоры для колес заезжающих транспортных средств (колесоотбойные брусья).
На рассекателях, ребордах и прилегающих к осмотровым канавам зонах должна быть нанесена сигнальная разметка1, а в помещениях вывешены предупреждающие знаки безопасности с поясняющей надписью «Осторожно! Возможность падения с высоты».
Для перехода через осмотровые канавы должны предусматриваться съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м.
Количество переходных мостиков должно быть на одно меньше количества мест для устанавливаемых на канаве транспортных средств.
Неэксплуатируемые более одной рабочей смены осмотровые канавы,
траншеи или их части должны полностью перекрываться
переходными мостиками или щитами.

## Slide 25
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Посты для технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния транспортных средств должны оснащаться специальными упорами (башмаками), устанавливаемыми под колеса, и козелками (подставками), устанавливаемыми под транспортными средствами.
Помещение для регулировки приборов газовой системы питания непосредственно на транспортных средствах должно быть изолировано от других производственных помещений.

## Slide 26
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
При проведении технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния транспортных средств, работающих на газовом топливе, запрещается следующее:
Подтягивать резьбовые соединения и снимать с транспортного средства детали газовой аппаратуры и газопроводы, находящиеся под давлением. Это может привести к утечке газа и созданию опасной ситуации.
Выпускать (сливать) газ вне специально отведённого места (поста). Слив газа должен производиться только в специально оборудованном месте для предотвращения утечек и скопления газа в неположенных зонах.

## Slide 27
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
Скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги. Деформация шлангов и трубок, а также наличие на них масла могут привести к повреждениям и утечкам газа.
Устанавливать газопроводы не заводского изготовления. Использование самодельных или несертифицированных газопроводов недопустимо из-за риска ненадёжности и утечек.
Применять дополнительные рычаги при открывании и закрывании магистрального и расходных вентилей. Это может привести к повреждению вентилей и нарушению герметичности системы.
Использовать для крепления шлангов не предназначенные для этих целей хомуты и стяжки. Необходимо применять только специализированные крепёжные элементы, соответствующие техническим требованиям.

## Slide 28
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
При вывешивании части транспортного средства (автомобиля, прицепа, полуприцепа) подъёмными механизмами (талями, домкратами), кроме стационарных, необходимо выполнить следующие действия:
Установить под неподнимаемые колёса специальные упоры (башмаки). Это делается в первую очередь для предотвращения смещения транспортного средства.
Вывесить транспортное средство с помощью подъёмного механизма. При этом:
  если используется таль, цепь или трос должны быть в вертикальном положении;
  подъём нужно осуществлять плавно, без рывков.
  Подставить под вывешенную часть козелки (подставки).
Опустить на козелки вывешенную часть транспортного средства.

## Slide 29
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
При выполнении шиномонтажных работ запрещается следующее:
Выбивать диск кувалдой (молотком).
Монтировать шины на диски колёс, не соответствующие размеру шин.
Во время накачивания шины сжатым воздухом с использованием компрессора ударять по замочному кольцу молотком или кувалдой.
Накачивать шину сжатым воздухом свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления воздуха.
Применять при монтаже шин неисправные и заржавевшие замочные и бортовые кольца, ободы и диски колёс.
Использовать отвёртки, шило или нож для изъятия из шины посторонних предметов.
Проводить сварочные работы на ободах и дисках смонтированных колёс.

## Slide 30
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
При работе с газовым оборудованием необходимо соблюдать следующие важные правила:
Транспортные средства, работающие на газовом топливе, должны въезжать на посты ТО после перевода их двигателей на работу на нефтяном топливе. Допускается въезд транспортного средства с герметичной газовой системой питания без перевода двигателя на нефтяное топливо, если его работа на нефтяном топливе невозможна, при условии, что расход газа будет производиться из одного баллона при рабочем давлении газа в нём не более 5,0 МПа (50 кгс/см²). Вентили остальных баллонов должны быть закрыты. Запрещается оставлять расходные вентили в «промежуточном положении»: они должны быть или полностью открыты, или полностью закрыты.
Перед въездом транспортного средства, работающего на газовом топливе, в производственное помещение газовая система питания должна быть проверена на герметичность. Запрещается въезжать в производственное помещение транспортному средству с негерметичной газовой системой питания.

## Slide 31
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
3. Газ из баллонов транспортного средства, на котором должны проводиться сварочные, окрасочные работы, а также работы, связанные с устранением неисправностей газовой системы питания или её снятием, должен быть предварительно полностью слит (выпущен) в специально отведённом месте (посту), а баллоны продуты инертным газом.
4. Регулировку приборов газовой системы питания непосредственно на транспортном средстве следует производить в специально оборудованном помещении, изолированном от других помещений перегородками (стенами).
5. При неисправности элементов газовой системы питания подача газа должна быть перекрыта, неисправные элементы сняты с транспортного средства и направлены для проверки и ремонта на специализированный участок.

## Slide 32
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
6. При проведении технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния транспортных средств, работающих на газовом топливе, запрещается:
  подтягивать резьбовые соединения и снимать с транспортного средства детали газовой аппаратуры и газопроводы, находящиеся под давлением;
  выпускать (сливать) газ вне специально отведённого места (поста);
  скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги;
  устанавливать газопроводы не заводского изготовления;
  применять дополнительные рычаги при открывании и закрывании магистрального и расходных вентилей;
  использовать для крепления шлангов не предназначенные для этих целей хомуты и стяжки.

## Slide 33
Требования к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
7. Перед выводом транспортных средств, работающих на газовом топливе, в капитальный ремонт газ из баллонов должен быть полностью выработан (слит, выпущен), а сами баллоны продегазированы. При необходимости баллоны вместе с газовой аппаратурой могут быть сняты и сданы для хранения на специализированный склад.
8. При техническом обслуживании, ремонте, проверке технического состояния и заправке газовой аппаратуры, работающей на газе сжиженном нефтяном (ГСН), должны быть приняты меры, направленные на недопущение попадания струи газа на открытые части тела.
9. После замены или заправки газовых баллонов, а также устранения неисправностей газовой системы питания на газобаллонном транспортном средстве должна быть проверена её герметичность.

## Slide 34
Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям для хранения транспортных средств
Высота помещений для хранения транспортных средств (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного оборудования) и высота над рампами и проездами должна быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого транспортного средства, подлежащего хранению в помещении, но не менее 2 м.
Высота проходов на путях эвакуации работников должна быть не менее 2 м.
Полы в помещениях для хранения транспортных средств должны быть стойкими к воздействию агрессивных веществ и иметь уклоны для стока воды в сторону трапов и лотков дренажной системы.
Температура в помещениях не должна быть ниже 5°С.
Вдоль стен, у которых устанавливаются транспортные средства, должны предусматриваться колесоотбойные устройства, обеспечивающие расстояние не менее 0,3 м от крайней точки транспортного средства до стены, либо до отступающего от стены конструктивно неподвижного элемента помещения.
Полы в помещениях для хранения транспортных средств должны иметь разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов. Расстояние между двумя параллельно стоящими транспортными средствами должно позволять открывать двери кабины транспортных средств.

## Slide 35
Требования охраны труда, предъявляемые к размещению технологического оборудования
Технологическое оборудование, инструмент и приспособления должны в течение всего срока эксплуатации отвечать требованиям Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.
Вспомогательное оборудование должно располагаться так, чтобы оно не выходило за пределы установленной для рабочего места площадки.

## Slide 36
Общие требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств
Перед пуском двигателя транспортного средства необходимо убедиться, что транспортное средство заторможено стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение.
Перед пуском двигателя транспортного средства, подключенного к системе подогрева, необходимо предварительно отключить и отсоединить элементы подогрева.
Пуск двигателя транспортного средства должен производиться при помощи стартера. Запрещается запуск двигателя с помощью буксира.
Скорость движения транспортных средств по территории организации, в производственных и других помещениях устанавливается работодателем в зависимости от конкретных условий с учетом интенсивности движения транспортных средств, состояния дорог, перевозимого груза и пассажиров.
Работодатель обязан:
1) обеспечить выпуск на линию технически исправных транспортных средств, укомплектованных огнетушителями и аптечками для оказания первой помощи;
2) при направлении водителя в длительный (продолжительностью более
одних суток) рейс провести инструктаж по охране труда водителю
перед выездом об условиях работы на линии и особенностях
перевозимого груза.

## Slide 37
Общие требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств
Запрещается направлять водителя в рейс, если техническое состояние транспортного средства и дополнительное оборудование не соответствуют требованиям Правил дорожного движения2.
При направлении в рейс водителей двух и более транспортных средств для совместной работы на срок более двух суток работодатель должен назначить работника - старшего группы, ответственного за обеспечение соблюдения требований охраны труда. Выполнение требований этого работника обязательно для всех водителей группы транспортных средств.
Лица, сопровождающие (получающие) грузы, должны размещаться в кабине грузового транспортного средства.
При остановке транспортного средства должна быть исключена возможность его самопроизвольного движения следующим образом:
1) выключено зажигание или прекращена подача топлива;
2) рычаг переключения передач (контроллера) установлен в нейтральное положение;
3) транспортное средство заторможено стояночным тормозом;
4) под колесо грузового транспортного средства (автобуса) установлены не менее двух специальных упоров (башмаков).

## Slide 38
Общие требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств
При работе на автопоездах сцепку автопоезда, состоящего из автомобиля и прицепов, должны производить водитель, сцепщик и работник, координирующий их работу.
В исключительных случаях (дальние рейсы, перевозка сельскохозяйственных продуктов с полей) сцепку автомобиля и прицепа разрешается производить одному водителю. В этом случае необходимо:
1) затормозить прицеп стояночным тормозом;
2) проверить состояние буксирного устройства;
3) положить под колеса прицепа специальные упоры (башмаки);
4) произвести сцепку, включая соединение гидравлических, пневматических и электрических систем автомобиля и прицепа.
Перед началом движения автомобиля задним ходом необходимо зафиксировать поворотный круг прицепа стопорным устройством.
В момент выполнения работы по сцепке автомобиля с прицепом рычаг переключения передач (контроллер) должен находиться в нейтральном положении.
Запрещается для отключения коробки передач использовать педаль сцепления.

## Slide 39
Общие требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств
Сцепка и расцепка транспортного средства должны производиться только на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием. Продольные оси автомобиля-тягача и полуприцепа при этом должны располагаться на одной прямой.
Борта полуприцепов при сцепке должны быть закрыты. Перед сцепкой необходимо убедиться в том, что:
1) седельно-сцепное устройство, шкворень и их крепление исправны;
2) полуприцеп заторможен стояночным тормозом;
3) передняя часть полуприцепа по высоте располагается так, что при сцепке передняя кромка опорного листа попадает на салазки или на седло (при необходимости следует поднять или опустить переднюю часть полуприцепа).
При вывешивании транспортного средства на грунтовой поверхности необходимо выровнять место установки домкрата, положить под домкрат подкладку достаточных размеров и прочности, на которую установить домкрат.
Места разгрузки автомобилей-самосвалов у откосов и оврагов должны оборудоваться колесоотбойными брусами.

## Slide 40
Общие требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств
Если колесоотбойный брус не устанавливается, то минимальное расстояние, на которое может подъезжать к откосу автомобиль-самосвал для разгрузки, должно определяться исходя из конкретных условий и угла естественного откоса грунта.
При ремонте транспортного средства на линии должны соблюдаться требования, предусмотренные главой III Правил.
Перед подъемом части транспортного средства домкратом необходимо остановить двигатель, затормозить транспортное средство стояночным тормозом, удалить пассажиров из салона (кузова) и кабины, закрыть двери и установить под неподнимаемые колеса в распор не менее двух упоров (башмаков).
При вывешивании транспортного средства (автобуса) с помощью домкрата для снятия колеса необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него козелок (подставку) и опустить на него кузов. Только после этого можно установить домкрат под специальное место на переднем или заднем мосту и вывесить колесо.

## Slide 41
Общие требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств
Запрещается:
1) подавать транспортное средство на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней нет ограждений и колесоотбойного бруса;
2) движение автомобиля-самосвала с поднятым кузовом;
3) привлекать к ремонту транспортного средства на линии посторонних лиц (грузчиков, сопровождающих, пассажиров, прохожих);
4) устанавливать домкрат на случайные предметы: камни, кирпичи. Под домкрат необходимо подкладывать деревянную выкладку (шпалу, брусок, доску толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади основания корпуса домкрата;
5) выполнять какие-либо работы, находясь под транспортным средством, вывешенном только на домкрате, без установки козелка (подставки);
6) выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортного средства на расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов;
7) при подаче автомобиля к прицепу находиться между автомобилем и прицепом;
8) производить на линии водителям городских автобусов ремонтные работы под автобусом при наличии в организации службы технической помощи.

## Slide 42
Общие требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств
При накачивании или подкачивании в дорожных условиях снятого с транспортного средства колеса необходимо в окно диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей длины или положить колесо замочным кольцом вниз.
Пробку радиатора на горячем двигателе транспортного средства необходимо открывать с использованием СИЗ рук или накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку следует открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего.
При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в других условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные или стояночные огни.

## Slide 43
Требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств в зимнее время года
При проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния транспортных средств вне помещений (на открытом воздухе) работники должны быть обеспечены утепленными матами или наколенниками.
При заправке транспортных средств топливом заправочные пистолеты следует брать с применением СИЗ рук, соблюдая осторожность и не допуская обливания и попадания топлива на кожу рук и тела.
Запрещается:
1) выпускать в рейс транспортные средства, имеющие неисправные устройства для обогрева салона и кабины;
2) прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструменту без применения СИЗ рук;
3) подогревать (разогревать) двигатель, другие агрегаты автомобиля, а также оборудование топливной системы открытым пламенем.

## Slide 44
Требования охраны труда, предъявляемые к хранению транспортных средств
Транспортные средства разрешается хранить в соответствии с утвержденной работодателем схемой расстановки транспортных средств.
Ширина проезда между транспортными средствами в помещениях для стоянки должна быть достаточной для свободного въезда транспортного средства на закрепленное место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до транспортного средства должно быть не менее 0,5 м.
Транспортные средства, требующие ремонта, должны храниться отдельно от исправных транспортных средств.
На всех транспортных средствах, поставленных на место стоянки, должно быть выключено зажигание (подача топлива) и отключена масса (если имеется выключатель). Транспортные средства должны быть заторможены стояночными тормозами.
Автомобили-цистерны для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны храниться на открытых площадках, под навесами или в изолированных одноэтажных помещениях наземных гаражей, имеющих непосредственный выезд наружу и оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.
Ассенизационные транспортные средства, а также транспортные средства, перевозящие ядовитые и инфицирующие вещества, после работы необходимо мыть,
очищать и хранить отдельно от других транспортных средств.

## Slide 45
Требования охраны труда, предъявляемые к хранению транспортных средств
При постановке транспортного средства, работающего на газовом топливе, на ночную или длительную стоянку необходимо закрыть расходные вентили, выработать оставшийся в магистрали газ до полной остановки двигателя, затем выключить зажигание, установить переключатель массы в положение «отключено», после чего закрыть механический магистральный вентиль (при его наличии).
Транспортные средства, работающие на газовом топливе, разрешается ставить на стоянку в закрытое помещение при наличии в них герметичной газовой системы питания.
Если в закрытом помещении находилось транспортное средство с негерметичной газовой системой питания, то после выезда транспортного средства помещение должно быть провентилировано.
В многоэтажных гаражах транспортные средства, работающие на КПГ, должны размещаться выше транспортных средств, работающих на жидком топливе, а транспортные средства, работающие на ГСН, - ниже транспортных средств, работающих на жидком топливе.
При безгаражном хранении транспортных средств, работающих на КПГ или ГСН, подогрев газовых коммуникаций разрешается производить только с
помощью горячей воды, пара или горячего воздуха.

## Slide 46
Требования охраны труда, предъявляемые к хранению транспортных средств
В помещениях, предназначенных для стоянки транспортных средств, а также на стоянках под навесом или на площадках запрещается:
1) производить ремонт транспортных средств;
2) оставлять открытыми горловины топливных баков транспортных средств;
3) подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);
4) мыть или протирать бензином кузова транспортных средств, детали или агрегаты, а также руки и одежду;
5) заправлять автомобили жидким (газообразным) топливом, а также сливать топливо из баков и выпускать газ;
6) осуществлять в помещении пуск двигателя для любых целей, кроме выезда транспортных средств из помещения;
7) хранить какие-либо материалы и предметы;
8) хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках автомобилей;
9) курить, использовать открытый огонь.

## Slide 47
Требования охраны труда, предъявляемые к хранению транспортных средств
В помещениях, предназначенных для стоянки транспортных средств, а также на стоянках под навесом или на площадках запрещается:
1) производить ремонт транспортных средств;
2) оставлять открытыми горловины топливных баков транспортных средств;
3) подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);
4) мыть или протирать бензином кузова транспортных средств, детали или агрегаты, а также руки и одежду;
5) заправлять автомобили жидким (газообразным) топливом, а также сливать топливо из баков и выпускать газ;
6) осуществлять в помещении пуск двигателя для любых целей, кроме выезда транспортных средств из помещения;
7) хранить какие-либо материалы и предметы;
8) хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках автомобилей;
9) курить, использовать открытый огонь.

## Slide 48
Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств
1. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств должны производиться в ремонтно-механических мастерских, постах, оснащенных необходимыми оборудованием, устройствами, приборами, инструментом и приспособлениями.
Во время работы на линии водителю разрешается устранять неисправности, не требующие разборки механизмов. В остальных случаях для проведения ремонтных работ транспортное средство должно быть отбуксировано в ремонтно-механическую мастерскую.
2. Работы с повышенной опасностью в процессе технического обслуживания и ремонта транспортных средств должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами (рекомендуемый образец наряда-допуска приведен в приложении к Правилам).

## Slide 49
Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств
В Приложении к Приказу Минтруда №871н к работам, требующим наряд-допуска, отнесены, например:
работы внутри цистерн и резервуаров, в которых хранятся взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества;
электросварочные и газосварочные работы внутри баков, в колодцах, коллекторах, тоннелях, каналах и ямах;
ремонт грузоподъёмных машин (кроме колёсных и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых путей;
нанесение антикоррозионных покрытий;
работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения.

## Slide 50
Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств
В зоне технического обслуживания и ремонта транспортных средств запрещается следующее:
Мыть агрегаты транспортных средств легковоспламеняющимися жидкостями.
Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, кислоты, краски, карбид кальция в количествах, превышающих сменную потребность работников.
Заправлять транспортные средства топливом.
Хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными.
Загромождать проходы между осмотровыми канавами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами.
Хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов.
Выполнять работы с применением открытого огня.

## Slide 51
Приказами Минтруда России от 28.10.2020 №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»
При размещении транспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между транспортными средствами, стоящими друг за другом (в колонну), должно составлять не менее 1 метра.
Другие нормы размещения:
между транспортными средствами, стоящими в ряд (по фронту), — не менее 1,5 м;
если транспортные средства размещаются для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом транспортного средства устанавливается интервал не менее 0,8 м;
расстояние между транспортным средством и штабелем груза должно составлять не менее 1 м.

## Slide 52
Трудовой кодекс РФ
Согласно части 1 статьи 223 Трудового кодекса РФ, работодатель, осуществляющий производственную деятельность, в том числе на автомобильном транспорте, обязан создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда, если численность его работников превышает 50 человек. Если численность работников не превышает 50 человек, работодатель вправе принять решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учётом специфики своей производственной деятельности. При этом функции службы охраны труда может выполнять:
сам работодатель — индивидуальный предприниматель (лично);
руководитель организации или другой уполномоченный работодателем работник;
оказывающая услуги в области охраны труда организация или специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору (при этом организация должна быть аккредитована).
При организации работ, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом и проверкой технического состояния транспортных средств, работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. На основе Правил по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда России от 09.12.2020 №871н) и технической документации организации-изготовителя транспортных
средств работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по
охране труда для работников и (или) видов выполняемых работ.

## Slide 53
Трудовой кодекс РФ
Согласно статье 221 Трудового кодекса РФ, обеспечивать водителей автомобиля средствами индивидуальной защиты (СИЗ) обязан работодатель за свой счёт, если условия труда этого требуют.
Работодатель обязан выдавать СИЗ, если работа связана с вредными или опасными условиями труда, выполняется в особых температурных условиях или связана с загрязнением.
Нормы выдачи СИЗ разрабатываются работодателем на основе Единых типовых норм (ЕТН) с учётом:
результатов специальной оценки условий труда (СОУТ);
результатов оценки профессиональных рисков (ОПР);
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при его наличии);
требований правил по охране труда, паспортов безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иных документов, содержащих информацию о необходимости применения СИЗ.

## Slide 54
Трудовой кодекс РФ
Согласно статье 221 Трудового кодекса РФ, обеспечивать водителей автомобиля средствами индивидуальной защиты (СИЗ) обязан работодатель за свой счёт, если условия труда этого требуют.
Работодатель обязан выдавать СИЗ, если работа связана с вредными или опасными условиями труда, выполняется в особых температурных условиях или связана с загрязнением.
Нормы выдачи СИЗ разрабатываются работодателем на основе Единых типовых норм (ЕТН) с учётом:
результатов специальной оценки условий труда (СОУТ);
результатов оценки профессиональных рисков (ОПР);
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при его наличии);
требований правил по охране труда, паспортов безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иных документов, содержащих информацию о необходимости применения СИЗ.

## Slide 55
Трудовой кодекс РФ
Согласно статье 223 Трудового кодекса РФ, санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя.
В этих целях работодатель обязан:
оборудовать санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты и др.);
создать помещения для приёма пищи, оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;
организовать посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками;
установить аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной солёной водой и другое оборудование, необходимое в соответствии с требованиями охраны труда.
Кроме того, работодатель обязан обеспечивать доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским
показаниям, производится транспортными средствами работодателя
либо за его счёт.

## Slide 56
Трудовой кодекс РФ
Согласно статье 76 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Порядок действий работодателя:
Фиксация факта появления работника в состоянии опьянения. Необходимо составить документ (акт, докладная или служебная записка), в котором указываются:
  Ф. И. О. работника;
  дата и время события;
  внешние признаки опьянения (запах, неустойчивая походка, невнятная речь и т. д.);
  другие обстоятельства, имеющие отношение к событию.
Акт подписывают свидетели (не менее трёх человек). Работник должен быть ознакомлен с актом под расписку. Если он отказывается, составляется дополнительный акт с указанием даты, времени и места составления.
Отстранение от работы. На основании зафиксированного факта работодатель издаёт приказ об отстранении работника. В приказе указываются обстоятельства появления сотрудника в нетрезвом виде, срок отстранения и то, что зарплата на этот период не начисляется. С приказом работник должен быть ознакомлен под
расписку. Если он отказывается, приказ зачитывают вслух в
присутствии свидетелей и составляют акт об отказе от
ознакомления.

## Slide 57
Трудовой кодекс РФ
Медицинское освидетельствование (по возможности). Если работник согласен, его направляют в лицензированное медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Освидетельствование проводится в течение двух часов с момента обнаружения признаков опьянения. Результат фиксируется в медицинском заключении.
Направление на освидетельствование осуществляется на основании приказа работодателя. Положительный результат — наличие абсолютного этилового спирта в концентрации свыше 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха.
Если работник отказывается от освидетельствования, это не препятствует дальнейшим действиям работодателя. Факт опьянения можно подтвердить другими способами: показаниями свидетелей, служебными записками, видео- или фотофиксацией.
Запрос объяснений. До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан запросить у работника письменное объяснение. На подготовку объяснения даётся не менее двух рабочих дней. Если работник отказывается или уклоняется от дачи объяснений, составляется акт об отказе/уклонении.

## Slide 58
Трудовой кодекс РФ
Привлечение к дисциплинарной ответственности. Появление работника на работе в состоянии опьянения является грубым нарушением трудовых обязанностей. Согласно подпункту «б» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ, работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор. Также возможно применение других мер дисциплинарного взыскания — замечания или выговора (статья 192 ТК РФ).
Увольнение возможно даже в случае, если работник находился не на своём рабочем месте, а на территории организации или объекта, где по поручению работодателя он должен был выполнять трудовую функцию.

## Slide 59
Трудовой кодекс РФ
Основные этапы расследования несчастных случаев:
1. Незамедлительные действия после происшествия (ст. 228 ТК РФ):
  оказание первой помощи пострадавшему и вызов скорой помощи либо доставка его в медицинское учреждение;
  принятие мер для предотвращения аварии, ЧС или травмирования других лиц;
  сохранение обстановки на месте происшествия в первоначальном виде. Если это невозможно — фиксация обстановки с помощью фото- и видеосъёмки, составления схем и др.;
  оповещение государственных органов в установленные сроки (например, при групповом несчастном случае, тяжёлом или со смертельным исходом — в ГИТ, прокуратуру, местную администрацию не позднее суток после происшествия).
2. Формирование комиссии. Расследование проводит комиссия, которую формирует работодатель. В неё входят:
  сотрудник по охране труда;
  представитель администрации предприятия;
  представитель профсоюзной организации (при наличии);
  уполномоченный по охране труда от профсоюзной организации или трудового коллектива (при наличии).

## Slide 60
Трудовой кодекс РФ
При тяжёлом вреде здоровью или гибели человека в комиссию также включаются специалист местного отделения ГИТ, представитель региональных органов власти по охране труда или местной администрации, представитель региональной профсоюзной организации, представитель страховщика (если пострадавший застрахован). При гибели пяти и более человек к расследованию привлекаются специалисты Роструда и общероссийской профсоюзной организации.
Запрещено включать в комиссию сотрудника, ответственного за охрану труда на участке, где произошёл несчастный случай, а также потерпевшего или его представителя. Комиссия должна состоять из нечётного числа участников (не менее трёх человек).
3. Действия комиссии (ст. 229.2 ТК РФ):
  Опрос лиц, причастных к происшествию: очевидцев, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, пострадавшего (если его состояние это позволяет).
  Осмотр места происшествия. При необходимости комиссия может организовать фото- и видеосъёмку, составление планов, эскизов, схем. Если работодатель уже зафиксировал обстановку, эти документы приобщаются к материалам дела.
  Изучение документов: журналов регистрации инструктажей по охране труда, протоколов проверки знания требований охраны труда, документов, характеризующих состояние рабочего места, и др.
  Привлечение экспертов для технических расчётов,
  лабораторных исследований, испытаний и других работ при
  необходимости.

## Slide 61
Трудовой кодекс РФ
По результатам осмотра места происшествия и опроса лиц комиссия составляет протоколы: осмотра места происшествия (форма №9) и опроса очевидцев, лиц, допустивших нарушения, пострадавшего (форма №8).
4. Заседание комиссии и анализ материалов. Комиссия проводит заседания (в том числе с использованием видео-конференц-связи). При необходимости оформляется протокол заседания.
5. Вынесение выводов. На основании собранных материалов комиссия устанавливает:
  обстоятельства и причины несчастного случая;
  лиц, допустивших нарушения требований охраны труда;
  квалификацию происшествия (связан с производством или нет);
  в необходимых случаях решает вопрос о том, какой работодатель должен провести учёт данного несчастного случая.
Если грубая неосторожность пострадавшего способствовала возникновению или увеличению вреда, комиссия устанавливает степень его вины в процентах.

## Slide 62
Трудовой кодекс РФ
6. Оформление результатов. По итогам расследования оформляются акты (формы №2, №3 и др. в зависимости от категории случая). Материалы расследования включают:
  приказ о создании комиссии;
  планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, фото- и видеоматериалы;
  документы, характеризующие рабочее место;
  выписки из журналов инструктажей, протоколы опросов, экспертные заключения, результаты исследований;
  медицинские заключения и другие документы.
Акты и материалы расследования хранятся 45 лет.
7. Учёт и информирование. Работодатель регистрирует несчастный случай в журнале регистрации (форма №11) и направляет сообщение о последствиях и принятых мерах в государственную инспекцию труда по форме №10.

## Slide 63
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479
Согласно пункту 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, практические тренировки по эвакуации работников в случае пожара или аварии проводятся не реже 1 раза в полугодие. Это требование распространяется на объекты с массовым пребыванием людей — здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых может одновременно находиться 50 и более человек.
Для прочих объектов (где единовременно находится менее 50 человек) законодательство не устанавливает жёсткой периодичности тренировок. Однако руководитель организации обязан обеспечивать обучение персонала мерам пожарной безопасности, и тренировка является одной из форм такого обучения. На практике для поддержания должного уровня готовности работников рекомендуется придерживаться той же периодичности — не реже 1 раза в полугодие. Окончательное решение о частоте проведения тренировок для таких объектов принимает руководитель организации и закрепляет его во внутренних локальных актах.

## Slide 64
Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ
«О пожарной безопасности»
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) граждане обязаны немедленно сообщить об этом в пожарную охрану.
Порядок действий:
Позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или по специальному номеру приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях 01.
Чётко назвать:
  наименование здания (строения, сооружения), в котором возник пожар;
  адрес места расположения объекта;
  место возникновения пожара;
  свою фамилию.
Кроме того, граждане обязаны:
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара в начальной стадии (при отсутствии угрозы жизни и здоровью);
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

## Slide 65: Спасибо за внимание!